Техническое задание на проектирование специального приемника для лиц административно-арестованных

( стадия: проектная документация)

Выполнить проектирование комплекса специального приемника.

I. Комплекс спецприемника должен состоять из следующих объектов:

      - здание специального приемника.

- гараж-стоянка.

- складские помещения.

- мусоросборник.

- спортивные площадки.

- КПП с воротами.

- Ограждение территории: забор высотой 3м с тревожно-охранной сигнализацией.

- Видеонаблюдение по периметру охраняемой территории.

- Освещение периметра охраняемой территории с обеспечением работы видеонаблюдения.

В здании спецприемника необходимо предусмотреть помещения:

| №№ п.п. | Наименование помещения | Площадь м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кабинет начальника | 14 |
| 2 | Кабинет заместителя начальника | 12 |
| 3 | Кабинет оперативной работы | 12 |
| 4 | Комната бухгалтерии и касса | 12+6 |
| 5 | Класс службы | 20 |
| 6 | Комната психологической разгрузки | 16 |
| 7 | Зал совещаний | 28 |
| 8 | Комната командиров отделений | 12 |
| 9 | Комната для младшего начальствующего состава | 12 |
| 10 | Комната хранения одежды персонала | 6 |
|  | Дежурный пост |  |
| 11 | Комната дежурного | 12 |
| 12 | Комната обыска | 12 |
| 13 | Санпропускник с дезкамерой и душем | 25 |
| 14 | Кладовая хранения вещей задержанных | 6 |
| 15 | Изолятор для вновь поступивших | 12 |
| 16 | Помещение для дактилоскопирования и фотографирования | 12 |
| 17 | Аппаратная | 6 |
| 18 | Комната отдыха и приема пищи | 12 |
| 19 | Изолятор | 12 |
| 20 | Изолятор | 12 |
| 23 | Камеры на 4 человека | 18 – 10 шт. |
| 24 | Камеры на 2 человека | 10 – 5 шт. |
| 25 | Комната подогрева пищи | 6 |
| 26 | Комната мойки и хранения посуды | 8 |
| 27 | Комната для хранения пищевых отходов | 4+2 |
|  | Здравпункт |  |
| 28 | Кабинет фельдшера | 12 |
| 29 | Процедурная | 10 |
| 30 | Стерилизационная | 8 |
| 31 | Смотровая | 10 |
| 32 | Комната медицинского осмотра при дежурном | 10 |
| 33 | Изолятор для больных | 7 |
| 34 | Кладовая хранения вещей арестованных | 6 |
| 35 | Сушилка | 6 |
| 36 | Кладовая чистого белья | 6 |
| 37 | Кладовая грязного белья | 6 |
| 38 | Кладовая постельного белья | 6 |
| 39 | Комната хранения имущества | 6 |
| 40 | Агрегатная | 6 |
| 41 | Душевая для личного состава | 6 |
| 42 | Туалеты для персонала: мужской и женский | 8 |
| 43 | Кладовая уборочного инвентаря | 4 |
| 44 | Архив | 12 |
|  | Итого: | 690 м2 |

На втором этаже предусмотреть помещения:

| №№ п.п. | Наименование помещения | Площадь м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Камеры на 4 человека | 18 (10 шт.) |
| 2 | Камеры на 2 человека | 10 ( 5 шт.) |
| 3 | Изолятор | 12 |
| 4 | Изолятор | 12 |
| 5 | Комната подогрева пищи | 6 |
| 6 | Комната мойки и хранения посуды | 8 |
| 7 | Комната для хранения пищевых отходов | 4+2 |
| 8 | Кладовая хранения вещей арестованных | 6 |
| 9 | Сушилка | 6 |
| 10 | Кладовая чистого белья | 6 |
| 11 | Кладовая грязного белья | 6 |
| 12 | Кладовая постельного белья | 6 |
|  | Итого: | 304 м2 |

Вход в вестибюль с главного фасада здания, лестничная клетка на второй этаж из вестибюля. Запасные выходы с первого и второго этажей с торца здания.

II. Гараж-стоянку проектировать совместно с КПП.

III. Посадку складских помещений, мусоросборника, спортивных площадок согласовать в процессе составления генплана.

4. Место выполнения работ:

4.1.679016 г. Биробиджан, пер. Текстильный, 10.

4.2. Срок выполнения работ: с момента подписания контракта 80 суток.

4.3. Работы должны производиться в соответствии с требованиями  СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения», СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания», СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия».

При выборе конструкций стен, перегородок, окон, дверей, планировок камер, размеров коридоров, расположения объектов на земельном участке необходимо соблюдать требования «Инструкции по проектированию объектов органов внутренних дел МВД России СП 12-95 МВД России» и в частности специализированных учреждений милиции.

Требования к проектной организации, претендующей

на право выполнения работ:

1. Допуск саморегулируемой организации на осуществление работ по проектированию зданий и сооружений, имеющая в составе следующие специальные работы:

  - Охрана окружающей среды.

  - Организация строительства.

  - Обследование технического состояния зданий и сооружений.

  - Осуществление функций генпроектировщика.

  - Проектирование на территориях с сейсмичностью 7 баллов и более.