WILO представляет новую децентрализованную насосную систему - “Geniax”.

Новая революционная разработка немецких инженеров концерна WILO SE, насосная система «Geniax», впервые представленная на выставке ISH 2009 во Франкфурте, уже имеет положительный опыт применения на объектах в Германии с конца 2008 г. , одним из которых является здание аэропорта Airport-City  в г.Дюссельдорф.  Еще за шесть недель до официального представления этого оборудования на международной выставке, технические специалисты компании  WILO дали эксклюзивное интервью немецкой прессе.

По их словам, разработка данной системы – настоящий инновационный прорыв в системе отопления. Вместо термостатических клапанов, регулирующих распределение температуры, в основу системы входят несколько миниатюрных бесшумных насосов, установленных непосредственно перед нагревательными поверхностями или радиаторами. Еще одна новинка – центральное управление всей системой. Центральный контроллер регистрирует потребность в тепле для каждой индивидуальной комнаты и посылает сигналы на эти миниатюрные насосы, которые в свою очередь циркулируют горячую воду через радиаторы до тех пор, пока не будет достигнута требуемая температура помещения. Через центральный контроллер можно задать разный температурный режим для каждой комнаты, а также запрограммировать время отключения насоса в ежедневном или еженедельном цикле. Очевидно, что система работает в режиме гидравлического оптимума, что обеспечивает ее точное, быстрое и энергоэффективное функционирование.  Таким образом, новая система, работающая по принципу «подача тепла исходя из потребности» призвана заменить стандартную  систему центрального отопления. Система “Geniax”  может быть установлена как в коттеджах, рассчитанных на одну семью, так и в многоквартирных домах, административных зданиях. Основное преимущество системы – превосходные результаты в гидравлике и принципе эксплуатации, что позволяет сократить расход на электрозатраты  приблизительно на 20 %.