Способы управления.

Есть несколько способов управления шаговым двигателем.

1. Одиночные импульсы - самый простой способ. Одновременно подключается только одна катушка.  Необходимо  48 импульсов чтобы ротор совершил один полный оборот. Каждый импульс перемещает ротор на 7,5 градусов.

2. Двойной импульс - одновременное подключение двух соседних катушек. В этом случае также необходимо 48 импульсов чтобы ротор совершил один полный оборот. Каждый импульс перемещает ротор на 7,5 градусов.

3. Комбинированные импульсы - чередование первого и второго способа. Двигатель нуждается в 96 импульсах, чтобы совершить один оборот. Каждый импульс перемещает ротор приблизительно на 3,75 градуса.