# Автомат защиты аппаратуры от перепадов напряжения в электросети Барьер-3м (Барьер-4м)

|  | Автомат защиты предназначен для автоматического выключения любой бытовой аппаратуры, суммарная потребляемая мощность которой не превышает 1,5кВт для Барьер-3м |  |
| --- | --- | --- |

## Детальное описание товара

азначение и принцип действия
Автомат защиты предназначен для автоматического выключения любой бытовой аппаратуры, суммарная потребляемая мощность которой не превышает 1,5кВт для Барьер-3м и 2,5кВт для Барьер-4м, если напряжение в электросети превышает верхний предел отключения, заданный в настройках прибора или понижается ниже заданного нижнего предела отключения и автоматического включения, если напряжение восстанавливается и находится в разрешенном диапазоне, а также для индикации текущего значения напряжения электросети. 
Прибор представляет собой выключатель, управляемый микропроцессором, который анализирует напряжение в электросети и если оно превышает или меньше заданного, выдает сигнал на отключение нагрузки. Если напряжение приходит в норму (в заданные пределы), после задержки, величина которой задается при настройке прибора, выдается сигнал на включение нагрузки. Коммутация нагрузки осуществляется электромагнитным реле. Микропроцессор также управляет работой вольтметра. 
Технические характеристики
Допустимое напряжение прибора 0-440 В
Мощность нагрузки для Барьер-3м не более 1500 Вт
Мощность нагрузки для Барьер-4м не более 2500 Вт
Время выключения по верхнему пределу 0,02 сек
Время выключения по нижнему пределу 1 сек
Диапазон измеряемого напряжения 30-399 В
Погрешность вольтметра не более 1%
Нижний предел отключения (шаг 1 В) 120-215 В
Верхний предел отключения (шаг 1 В) 225-215 В
Время задержки включения нагрузки (шаг 5 с) 5-390 с