АЛЬБАТРОС-500 Блок защиты от скачков напряжения по 220 В, 0,5 кВт. Цена: 528 руб. Блоки и узлы электронного оборудования чрезвычайно подвержены воздействию высоковольтных импульсов и перенапряжений в сети, вызванных грозовыми разрядами, коммутационными помехами, авариями в сети питания и прочим. Наиболее уязвимой является аппаратура, подключенная к длинным линиям питания, например, извещатели периметральной сигнализации, концентраторы и, в особенности, камеры видеонаблюдения. Блок «АЛЬБАТРОС-500» обеспечивает защиту нагрузки от высоковольтных импульсов и аварийного повышения напряжения в сетях с номинальным напряжением 220 В. Блок обеспечивает в режиме номинальной нагрузки (до 500 Вт): Защиту от импульсных помех до 10 кВ без перегорания предохранителя. Защиту от продолжительного превышения напряжения более 275 В ± 10% посредством перегорания предохранителя. При невозможности установки блока внутри корпуса защищаемого прибора рекомендуется использовать ответвительную коробку типа ЕС 400 С4 со степенью защиты корпуса IP 55 (поставляется отдельно!). Внимание! В отличие от устройств грозозащиты, «АЛЬБАТРОС-500» обеспечивает дополнительно защиту от длительного аварийного повышения напряжения в сети. Номинальное напряжение питания нагрузки, В 187—242 Номинальная мощность нагрузки, Вт 500 Номинальное напряжение ограничения, В 250—310 Наибольший импульсный разрядный ток (импульс 8/20 мкс)*, кА 10 Скорость срабатывания защиты, нс, не более 25 Габаритные размеры, мм 55х55х30